## Slide 1: Micro Framework 3.0
an innovative development and execution
environment for resource-constrained devices

## Slide 2: Micro Framework 3.0
an innovative development and execution
environment for resource-constrained devices

## Slide 3: Micro Framework 3.0
přehled mobilních technologií
.NET
Micro
Framework
Sensors
Actuators
.NET Framework
.NET Compact Framework
Windows XP Embedded
Windows Embedded CE
Automotive
POS
Windows Mobile
Wearable
Devices
Embedded
Controllers
Automotive
PDA
Cell Phones
Home
Appliances
Game
Devices
Point of Sale
Devices
Network
Managers
Industrial
Automation
smaller size
bigger size

## Slide 4: Micro Framework 3.0
trocha historie
2000
Bill Mitchel zakládá Smart Personal Objects Team
v Microsoft Research
2002
Bill Gates oficiálně představuje vizi
Smart Personal Objects Technology
2003
Microsoft ohlašuje SPOT Watches a technologii DirectBand
2004
SPOT Watches v komerčním prodeji,
spuštěna služba MSN Direct
2006
http://www.aboutnetmf.com/
první veřejná beta .NET Micro Frameworku
2007
představena první verze .NET Micro Frameworku – 2.0
uvolněn SP1
2008
.NET Micro Framework 2.5
.NET Micro Framework 3.0
Notes: 17. 11. 2002 / COMDEX 2002 / Las Vegas
8. 1. 2003 / International Consumer Electronics Show (CES) / Las Vegas
26. 9. 2006 / Embedded Systems Conference (ESC) [Colin Miller] / Boston beta otevřena 16. 8.
13. 2. 2007 / Embedded World 2007 / Nürnberg
18. 9. 2007 / Embedded Systems Conference (ESC) / Boston; podpisy a fonty
26. 2. 2008 / Embedded World 2008 / Nürnberg; WSD beta a TCP/IP
28. 10. 2008 / Embedded Systems Conference / Boston; Wi-Fi, USB, WSD, SSL, VS2008, Touch, Blackfin
hodinky disc

## Slide 5: Micro Framework 3.0
architektura
 | Managed
 | Native
Libraries
Threading
Reflection
Sockets
...
CLR
Execution Engine
Type System
Garbage Collector
Interop
PAL
Timers
RAM
I/O
User Application & Libraries
HAL
Drivers
OS
Facilites
nebo
Hardware
Services
DPWS
SSL
WPF
XML

## Slide 6: Micro Framework 3.0
implementační rozdíly
Just-In-Time Compilation
    program vždy interpretován
    Paměť typu Flash
    individuální bity lze změnit pouze z 1 na 0
    omezená životnost
    Garbage Collection
    non-incremental mark-and-sweep algoritmus
    metadata přímo na haldě
Threading
    simulovaný přepínáním po 20 ms
    vlákna mohou být upřednostňována a přerušována
Timers
    událost znovu obsloužena až po dokončení předchozího volání
Ostatní
    volání instrukcí časově hlídáno
    řetězce interně uloženy jako UTF-8
    value types emulovány prostředím

## Slide 7: Micro Framework 3.0
co není podporováno
ADO.NET
    žádné databáze
    XML DOM, XPath ...
    pouze System.Xml.XmlReader
    z DPWS knihoven System.Ext.Xml.XmlWriter
    ASP.NET
    ani HttpWebRequest/Respone
    k dispozici pouze System.Net.Sockets.Socket
Windows Forms
emitování kódu
generování kódu
System.Data
    System.Web
System.Windows.Forms
System.Runtime
System.CodeDom
StringBuilder, generics (anonymní typy, lambda, LINQ), vícerozměrná pole, unsafe kód.

## Slide 8: Micro Framework 3.0
základní I/O funkčnost
GPIO
    Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort, InputPort, InterruptPort, TristatePort
    ochrana proti zákmitům, více režimů přerušení, konfigurace pull-up, pull-down
    sériový port
    System.IO.Ports.SerialPort
    softwarový / hardwarový flow control, přerušení, volitelná konfigurace
    SPI
    Microsoft.SPOT.Hardware.SPI
    8-bitová i 16-bitová verze, chip select nutný přes GPIO
I2C
    Microsoft.SPOT.Hardware.I2CDevice
    pouze 7-bitové adresování

## Slide 9: Micro Framework 3.0
další a nové možnosti
Ethernet
    System.Net.Sockets.Socket
    včetně SSL, Wi-Fi, podpora DHCP, událostí na síti
    USB Device
    Microsoft.SPOT.Hardware.USBClient.UsbController a UsbStream
    možnost měnit konfigurace a zařízení zaběhu
    souborový systém
    System.IO.Directory, File, Path, StreamReader, StreamWriter, ...
    implementován FAT32 kompatibilní systém, na FLASH i paměťové karty
grafické rozhraní
    Microsoft.SPOT.Bitmap, Microsoft.SPOT.Presentation.*
    založeno na Windows Presentation Foundation, bez XAMLu

## Slide 10: Micro Framework 3.0
další a nové možnosti
dotykové rozhraní
    Microsoft.SPOT.Touch.Touch, Gesture, ... , Microsoft.SPOT.Ink.InkCanvas
    včetně kalibrace, základní Down/Move/Up události, předdefinovaná gesta
bezpečnost
    Microsoft.SPOT.Touch.Cryptography.Key_RSA, Key_TinyEncryptionAlgorithm
    DPWS (WSD) knihovna
    klient i server, možnost generovat kód z WSDL
    zjišťování zařízení, události, metadata; součást Windows Rally Technologies
    ostatní vylepšení
    až 4-bitové fonty
    zjišťování verze a schopností hardware
    podpora Visual Studia 2008 a C# Express edice
    interop s nativním kódem

## Slide 11: Micro Framework 3.0
dostupný hardware
Managed Application
Emulator
Emulator Component
Emulator Component
Custom Emulator Components
Configuration Engine
        snadno rozšiřitelný a konfigurovatelný, podporuje XML
        libovolný .NET jazyk
        nepodporuje SSL

## Slide 12: Micro Framework 3.0
dostupný hardware
Tahoe Development Board
5000 Kč
Tahoe-II Development Board
8000 Kč
Meridian/B
1500 Kč
Procesor | i.MXS Freescale 100 MHz
Flash | 2MB (až 4MB)
SRAM | 8MB 96MHz (až 32MB)
Napájení | +5V 220 mA
 | 2× UART min 15× GPIO 1× SPI 1× PWM 1× I2C JTAG
2.7" TFT displej 240 × 320 9 tlačítek, RS232 a TTL, USB port
+ moduly: ethernet, akcelerometr
3.5" dotykový TFT displej 320 × 240 9 tlačítek, RS232 a TTL, USB port
vestavěný ethernet, akcelerometr
slot na SD karty a konektor pro ZigBee,
tepelný sensor, 2 A/D převodníky

## Slide 13: Micro Framework 3.0
dostupný hardware
Embedded Master TFT Development System
8000 Kč
USBizi Development System
2000 Kč
Embedded Master TFT
1800 Kč
Procesor | NXP Semiconductors LPC2478 72 MHz
Flash | 4.5 MB
SRAM | 8 MB
Napájení | +5V 500 mA
 | 4× UART min 7× GPIO 1× SPI 5× PWM 7× A/D 1× I2C 2× CAN 1× D/A
4.5" TFT displej 480 × 272 7 tlačítek, ethernet RS232, USB porty (host i device) CAN konektor, SD slot, piezzo
bez dipleje, bez ethernetu,
USB porty (host i device),
0.5 MB FLASH, 96 kB RAM
micro SD slot, 10 mA spotřeba

## Slide 14: Micro Framework 3.0
odkazy a zdroje
Knihovny
FusionWare.SPOT library
http://www.codeplex.com/FusionWareSPOT
Michael's Networking Toolkit
http://www.codeplex.com/mschwarztoolkit
Literatura
Embedded Programming with the Microsoft® .NET Micro Framework
Expert .NET Micro Framework
Web
http://www.microsoft.com/netmf
http://msdn.microsoft.com/embedded/netmf
http://www.microframework.cz/
Blogy
http://blogs.msdn.com/netmfteam
http://bansky.net/blog
Diskusní skupiny
microsoft.public.dotnet.framework.microframework
microsoft.public.dotnet.framework.microframework.porting
Ajax.NET M!
http://www.codeplex.com/ajaxnetmicro
Notes: DNS, ZigBee (XBee), POP, SMTP, HTTP Web Server including simple AJAX support

## Slide 15: Micro Framework 3.0
do 15. 12.
odeslat nápad
do 31. 3.
vytvořit prototyp
(50 semifinalistů)
do 31. 5.
předvedení
(5 finalistů)
ceny v hodnotě $101 000
amatérská a profesionální kategorie
Tahoe II pro semifinalisty zdarma
http://www.dreamdifferentcontest.com/